## Slide 1
7.1 存储系统的基本知识
7.2 Cache基本知识
7.3 降低Cache不命中率
7.4 减少Cache不命中开销
7.5 减少命中时间
7.6 并行主存系统
7.7 虚拟存储器
7.8 实例：AMD Opteron的存储器层次结构

## Slide 2
存储系统设计目标
  设计容量大、速度快、价格低的存储器系统（三难问题）
解决方案
  存取行为的关键特征——局部性原理：时间、空间
  多级存储层次结构
  性能指标：容量、每位价格、命中率H和不命中率F、平均访问时间
  实例：Cache——主存——辅存
  主要问题：映像规则、查找算法、替换算法、写策略

## Slide 3
Cache的基本概念与工作流程
  主存块地址、块内位移
映像规则：全相联、组相联、直接映射
  从全至直：空间利用率-，冲突概率+，复杂度- -> 访问延迟- ，命中率-
查找算法
  相联存储器
替换算法：cache满（组满）
  随机（简单，命中率低），FIFO，LRU（复杂，命中率高）
  LRU实现：堆栈法（相联查找，整体、部分下移，单独访问某项）；比较对法，触发器（两两组合）、与门（n-1个组合），缺点（n+->(触发器+)2），解决方法（多级，逐级计算）
写策略
  写直达法、写回法
  调块：按写分配（写时取）、不按写分配（绕写）

## Slide 4
Cache性能
  指标：不命中率，平均访问时间，程序执行时间（最直观）
  扩展的CPU时间公式：IC×（CPIexecution＋每条指令的平均访存次数×不命中率×不命中开销）× 时钟周期时间
  改进cache性能：平均访存时间＝命中时间(HT)＋不命中率(F)×不命中开销(MC)

## Slide 5
17种方法
  不命中率（8）：分类（3C，Compulsory，Capacity，Conflict），方案Compulsory M-（增加块大小->MC+，软、硬件预取->访存冲突），Capacity M-（增加容量->C+、HT+），Conflict M-（提高相联度->HT+），伪相联cache（分区，HT命中！=HT伪命中），编译器优化（重新组织程序，例：数组合并、内外循环交换、循环融合、分块等），Victim Cache（小的全相联cache存放被替换出去的块）
  不命中开销（5）：两级cache（局部、全局不命中率，会算！），读不命中优先于写，写缓冲合并，请求字处理技术（优先调入请求字，cache块大、且随机访问——不连续），非阻塞cache（整数作用小、浮点作用大）
  命中时间（4）：容量小、结构简单的cache（例，片内标志、片外数据），虚拟cache（虚拟地址标识，需要增加额外的标志PIDs，单进程、PIDs、清空比较：F+，虚拟索引+物理标识->容量受限?虚拟索引->块大小*索引数<=页大小），Cache访问流水化（TP+，冲突-，latency？），踪迹cache（分支引发的cache空间浪费-，复杂、指令序列被重复存储）

## Slide 6
主存性能指标：延迟与带宽
  提高主存带宽：单体多字（效率低，指令、数据、写入、读写冲突），多体交叉（编址：高位、地位交叉），体冲突（采用更多的体）

## Slide 7
虚拟存储器
  结合组成原理、操作系统课程，略